## Slide 1
概述
【 型号:F1121A/B5/B 】
防水： 1.密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料； 2. 防护等级IP66。 结构: 1、根据LED散热特性，合理的散热通路设计，使LED的热量快速通过灯具结构传导出来，保证LED发光效率及使用寿命； 2、不锈钢安装支架，耐腐蚀，有质感美观； 3、碧玉黑丝印钢化超白玻璃，透光率高。 安全规范：灯具严格按照CQC（中国质量认证中心）、EMC（电磁兼容）标准设计。 安装：通过U型支架，安装简单方便。 光学:采用四合一RGBW LED，能够调出全白光系列(6000K、5000K、4000K、3000K、2200K)及各种不同彩色光（水蓝色、天蓝色、淡紫色、淡绿色、琥珀色、水红色）,混光更均匀，白色效果更纯正。 | 控制方式：采用标准DMX512（1990）标准控制，1670万种RGB合成真彩色，实现同步、追逐、流水等变化。 应用场所：单体建筑、历史建筑群外墙照明，大楼内光外透照明，室内局部照明，绿化景观照明，广告牌照明，酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等。

## Slide 2
技术参数
产品型号 | F1121A/B5/B系列
光源 | LED
单颗LED功率 | 4W/6.5W/9W
LED寿命 | 5万小时
LED数量 | 1颗
LED颜色(单色) | 4合1 红绿蓝白/4合1红绿蓝中性白
光束角（FWHM） | 12°/15°/20°/30°/40°/55°
外壳材质 | 压铸铝,银灰色静电喷塑表面处理
玻璃材质 | 6 mm 钢化超白玻璃，碧玉黑表面颜色处理
输入电源 | DC 24V
LED驱动方式 | 外置350mA/500mA/700mA 恒流驱动
系统功率 | 5W /7W/12W
防护等级 | IP66
电缆线 | 6*0.35mm² 硅橡胶线
控制 | DMX512（1990）
电气安全等级 | III类
环境温度 | -20℃~+55 ℃(Ta+10℃)
净重 | 1.0KG

## Slide 3
灯具尺寸 （mm)

## Slide 4
灯具尺寸 （mm)

## Slide 5
配光曲线
颜色 | 总输出（流明） | 功率（瓦特）
中性白 | 233 | 5.7
F1121A-1-24DC-RC-Y（12-XL-1RGBWN-AJ，P4）

## Slide 6
配光曲线
颜色 | 总输出（流明） | 功率（瓦特）
中性白 | 236 | 5.7
F1121A-1-24DC-RC-Y（15-XL-1RGBWN-AJ，P4）

## Slide 7
配光曲线
颜色 | 总输出（流明） | 功率（瓦特）
中性白 | 232 | 5.7
F1121A-1-24DC-RC-Y（20-XL-1RGBWN-AJ，P4）

## Slide 8
配光曲线
颜色 | 总输出（流明） | 功率（瓦特）
中性白 | 201 | 5.7
F1121A-1-24DC-RC-Y（30-XL-1RGBWN-AJ，P4）

## Slide 9
配光曲线
颜色 | 总输出（流明） | 功率（瓦特）
中性白 | 212 | 5.7
F1121A-1-24DC-RC-Y（40-XL-1RGBWN-AJ，P4）

## Slide 10
配光曲线
颜色 | 总输出（流明） | 功率（瓦特）
中性白 | 211 | 5.7
F1121A-1-24DC-RC-Y（55-XL-1RGBWN-AJ，P4）

## Slide 11
系统图（全彩）
RC-Y
说明： (1)信号线布线大于300米或灯具超过32PCS，需要增加信号中继器(DCS-401)。
DC 24V
DC 24V